# Powiat Zgierski
# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 5166E relacji Aleksandrów Łódzki –
gr. powiatu (Lutomiersk)”

Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 5166E na odcinku Aleksandrów Łódzki -Wola Grzymkowa posiada charakter drogi zamiejskiej (jezdnia + ciąg pieszo rowerowy w budowie) separowany od jezdni poboczami. Nawierzchnia jezdni mocno wyeksploatowana: liczne spękania, deformacje oraz lokalne zapadnięcia.
Pobocza gruntowe utwardzone materiałem kamiennym, zarośnięte i zdeformowane.
Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe - na pobocze - w granicach pasa drogowego oraz rowami odparowującymi.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Odnowa nawierzchni polegać będzie, między innymi, na ułożeniu na starej jezdni
o nawierzchni asfaltowej dodatkowych warstw bitumicznych (podniesienie rzędnych niwelety) dzięki którym nastąpi wzmocnienie poboczy (poprzez ułożenie dodatkowej warstwy konstrukcyjnej) oraz konstrukcji jezdni, a tym samym nastąpi zmiana parametrów użytkowych (technicznych) drogi. W ramach odnowy nawierzchni zaplanowano frezowanie, którego celem jest przygotowanie podłoża poprzez wykonanie frezowania planimetrycznego – czyli wyrównanie podłoża w taki sposób, aby dodatkowa warstwa bitumiczna nie odwzorowywała nierówności podłoża na którym zostanie ułożona.
Roboty wykonywane będą bez zmiany istniejącej geometrii (przebiegu) drogi.

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odnowienie nawierzchni drogi powiatowej 5166E relacji Aleksandrów Łódzki – gr. powiatu (Lutomiersk) na odcinku: punkt początkowy przy skrzyżowaniu Franciszkańska/11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim (1+140) do punkt końcowy za skrzyżowaniem z DP 1134E na kierunku Lutomiersk (3+310) o długości ok. 2,170 km. Zaprojektowano odnowienie nawierzchni jezdni bitumicznej o szerokości 6,0/ 5,5 m.
W ciągu całego odcinka planuje się przełożenie nawierzchni zjazdów, które zostaną dostosowane sytuacyjnie i wysokościowo do rzędnych wysokościowych na granicy pasa drogowego i krawędzi remontowanej jezdni bitumicznej.
Standardowy przekrój normalny jezdni przyjęto jako daszkowy 2% - na łukach
poziomych i w miejscach jednostronnego występowania odwodnienia jednostronny 2%, pobocza z kruszywa łamanego na całym odcinku remontowanej drogi należy
skierować ze spadkiem 6-8% na zewnątrz jezdni. W ramach robót budowlanych przewiduje się oczyszczenie rowów przydrożnych.
Projektowany układ wysokościowy dostosowano do istniejącego zagospodarowania terenu.

Odprowadzenie wód deszczowych przewidziano za pomocą spadków podłużnych
i poprzecznych jezdni i poboczy. Wody z obszarów utwardzonych znajdujących się w pasie
drogowym odprowadzane będą powierzchniowo i oczyszczane przez warstwę humusu
w terenach zielonych i rowach przydrożnych na obszarze pasa drogowego.
Zakres niniejszej inwestycji zakłada regulację wysokościową wszystkich
kolidujących z przedmiotowym remontem elementów istniejących sieci i urządzeń uzbrojenia terenu - w przypadku ich uszkodzenia w czasie wyżej wymienionej regulacji.

Opis zamierzeń inwestycyjnych

Frezowanie planimetryczne
Warstwa ścieralna – AC 11 S - gr. 5 cm
Pobocza z mieszanki do stabilizacji mechanicznej 0/31,5 mm (C90/3) gr.15cm
Pobocza z materiału z frezowania jezdni gr. 15cm
Pobocza szerokość 2 x 1,00 m (z wyłączeniem miejsc istniejących krawężników, ok. 100 mb)
Oczyszczenie rowów przydrożnych (zakrzaczenie, namuły)
Przełożenie nawierzchni zjazdów w koniecznym zakresie (ok. 120m2)

Konstrukcja jezdni przed odnowieniem nawierzchni :
podbudowa „tłuczniowa”	gr. 20 cm
warstwa wiążąca	gr. 4 cm
warstwa ścieralna	gr. 4 cm
Grubość zastępcza (20 + 4 x 2* + 4 x 2*) = 36 cm
Konstrukcja jezdni po odnowieniu nawierzchni :
podbudowa „tłuczniowa”	gr. 20 cm
warstwy bitumiczne po frezowaniu	ok. 6 cm
warstwa ścieralna	gr. 5 cm
Grubość zastępcza (20 + ok.6 x 2* + 5 x 2*) = 42 cm
Współczynnik przeliczeniowy dla bitumu